## Slide 1: 激光送料机器人 产品说明书
1

## Slide 2: 说明书简介
2
本说明书主要介绍了激光送料机器人的功能特性、安装使用方法以及在使用 中需要注意的事项。
本说明书包括以下内容：
机器人介绍：简述机器人的基本功能特性并详细展示机器人的结构信息。
操作步骤：介绍机器人安装使用过程中的准备工作和注意事项。
附录：介绍机器人常见故障、详细技术参数和安全注意事项。
三包凭证。

## Slide 3
3
目录
声明................ .........................................................................................................。
前言..........................................................................................................................。
说明书简介............................................................................................................... 2
机器人介绍（认识机器人）...................................................................................5
机器人主体结构....................................................................................................... 5
操作步骤（使用机器人）.......................................................................................6
安装................................................................................................................... 6
开机................................................................................................................... 7
设置................................................................................................................... 8
配送............................................................................................................... 113
充电................................................................................................................. 12
紧急处理......................................................................................................... 14
搬运机器人.....................................................................................................14
附录......................................................................................................................... 16
异常列表与故障清除.....................................................................................16
整机性能参数.................................................................................................17
安全须知......................................................................................................... 18
三包凭证................................................................................................................. 20

## Slide 4
注：上图仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准
4

## Slide 5: 机器人介绍（认识机器人）
5
多层送餐机器人运行于室内环境，适用于餐厅、酒店、商超、影院、KTV、 商务办公等公共室内场合。
多层送餐机器人通过机器视觉和激光雷达实现全自主定位导航、智能避 障的核心功能，能够在室内场合全自主运动，并能与人语音智能互动。 为其提供餐厅传菜送餐、办公文件传送、快递配送等服务。
该说明书所描述的产品为多层送餐机器人 SJH-H1256 型号
机器人主体结构
图 1 为多层送餐机器人的主体结构图。机器人底盘为两轮主动，四轮从动结 构。其通过机器视觉和激光雷达实现了自主定位，融合触碰开关等传感器实 现智能避障。其触摸屏供用户对机器人系统进行操作使用。
图 2 为多层送餐机器人充电桩结构图。机器人具备智能自主回充的功能。机 器人能够自主寻找、匹配与接触充电桩，实现自动回充。

## Slide 6
1. 机器人建图
机器人在自主移动之前，需要熟悉其移动环境，其将运行环境以地图的 方式进行存储和识别，该步骤称为建图。（由专业技术人员完成，无需 用户自行操作）
当机器人的室内环境发生重大变化（如重新装修，机器人搬运到新的运 行场所或室内物品重新摆放等），请联系客服 0769-28056798/1532296944 新建图。
6
图 2 充电桩结构图
操作步骤（使用机器人）
请遵循下面的操作步骤，开始使用您的机器人。
安装

## Slide 7
2. 充电桩布置
机器人具备自动回充的功能，需要将充电桩安置在其运行场所内部方便 充电处，充电桩的安装由厂家技术人员完成。一旦固定，请不要擅自移
动。如需更改充电桩的位置，请联系客服 0769-28056798/15322969448
重新设定充电桩位置。
开机
1. 启动/关闭电源按键
电源开关位于机器人背后的底盘上，打开底盘下方的硅胶盖，看到左侧 按钮，即为电源开关。在图 3 所示位置找到电源开关位置，用手按下电
源开关，即可启动机器人。系统开始启动等待 40 秒左右方可正常使用。 当需要关闭机器人电源时，请按照同样的方式关闭电源开关。电源开关 关闭后，机器立即断电。
图 3 电源开关位置示意图
PEANUT APP 启动
  启动电源开关后，系统桌面依次显示开机 LOGO、PEANUT 动画及
Android 桌面，系统启动时长约 40 秒。
  在默认设置下系统启动后会自动打开 PEANUT APP。如果系统没有启
7

## Slide 8
用户可以通过 PEANUT APP 进行机器人的相关设置， 进入机器人设置页面的 步骤如下：
①点击主页面左上角“三”字图标，进入软件功能主题菜单页面。
②点击 PEANUT APP【机器人设置】图标进入设置页面。
连接 WI-FI
在第一次使用时，请将机器人通过 WI-FI 接入网络，设置步骤如下：
①开启系统 WLAN（WI-FI）功能，搜索可用的 WI-FI。
②选中可用的 WI-FI，输入密码。
③点击【连接】按钮，直到 WIFI 连接成功。
充电设置
机器人【自动回充电量】设置操作步骤如下：
8
动 PEANUT APP，请在系统桌面找到 PEANUT 图标，如图 4 所示，点 击此图标即可启动 APP。
图 4 PEANUT APP 图标
PEANUT APP 启动后， 您就可以正常使用花生机器人。
设置

## Slide 9
①点击【电源管理】菜单，显示电源管理设置页面。
②向上滑动页面，找到并点击【自动回充电量】。
③输入数值，并保存。
机器人【最低使用电量】设置操作步骤如下所示：
①点击【电源管理】菜单，显示电源管理设置页面。
②向上滑动页面，找到并点击【最低使用电量】。
③输入数值，并保存。
在工作时段内，机器人运行电量低于【自动回充电量】时，机器将会自 动到达指定充电桩充电；如果充电过程中管理员取消，当运行电量低于
【最低使用电量】时，机器将再次触发自动回充。
机器人自动回充工作时间设置操作步骤如下：
机器人具备智能自动回充功能，在 PEANUT APP 中用户可以如下设置机 器人的工作时间：
①进入【机器人设置】页面后，选择【电源管理】，找到“工作时段” 功能设置栏。
②点击工作时段添加按钮，进入时间设置界面。
③进入时间设置页面，弹出时间选择页面，选择时间后点击右边【确定】， 时间显示在左边开始时间处（进入时间设置页面，自动弹出的时间选择 页面对应开始时间）。
④若更换开始时间、结束时间，点击显示的时间（例如 9:00），时间选 择页面从下往上显示，选择时间后，必须点击【确定】，时间显示在对 应的位置上。
⑤工作日默认为七天，机器每天工作到结束时间都会自动返回充电桩充
9

## Slide 10
5. 守护模式设置
当机器人【守护模式】开启时，机器人将会自动检测 PEANUT APP 是否
10
电；可根据需要选择工作日；如选择“一”，机器只在星期一工作，工 作到结束时间后会自动返回至充电桩充电。
⑥设置好时间和工作日，点击【保存】按钮，添加的工作时段有效，默 认为开启状态，开启按钮橙色。
⑦已添加使用的工作时段不可修改，可以删除或关闭，关闭按钮呈灰白 色；工作时段处于关闭状态，机器到达工作结束时间点不会自动去电桩 充电。
调节声音大小
屏幕下方若显示系统菜单栏，直接点击音量键调节音量大小。若没有， 按照如下操作：
①点击 PEANUT APP【机器人设置】图标进入设置管理页面。
②选择【系统设置】菜单，取消【隐藏菜单栏】，找到屏幕下方音量控 制键。
③点击右边音量调节按钮，音量增大。
④点击左边音量调节按钮，音量减小。
隐藏状态栏
①点击软件菜单选择页面【机器人设置】菜单，进入 APP 设置页面。
②点击【系统设置】菜单。
③点击【隐藏状态栏】，则显示蓝色勾状图标，桌面上的状态栏被隐藏， 再次点击【隐藏状态栏】，蓝色勾状图标消失，状态栏显示。

## Slide 11
工作人员创建好地图后，机器人就可以为您工作了，操作步骤如下：
11
运行，自动开启 PEANUT APP。其操作步骤如下：
①进入机器人设置页面，点击【系统设置】的将【守护模式】右边按钮 向右滑动，按钮成绿色并带“开启”字样，守护模式开启，PEANUTAPP 被意外关闭后将自动重新启动。
②点击【守护模式】右边的按钮，按钮向左滑动，按钮成白色并带“关
闭”字样，守护模式功能被关闭，PEANUTAPP 关掉后不会自动打开，必 须手动点击 APP 图标后方可运行。
开机自启动设置操作步骤如下：
默认情况下， 系统会自动启动 PEANUT APP。 当 PEANUT APP 没有开机 自动启动时， 请按如下操作设置 PEANUT APP 开机自启：
①进入机器人设置页面，点击【系统设置】后将【开机自启动】右边按 钮向右滑动，按钮成绿色并带“开启”字样，开机自启动功能开启；设 置成功后，机器人每次开机都会自行启动 PEANUT APP。
②点击【开机自启动】右边的按钮，按钮向左滑动，按钮成白色并带“关 闭”字样，开机自启动被关闭。
机器人名字设置操作步骤如下：
①进入机器人设置页面，点击【系统设置】的【机器人名字】进入名字
（昵称）设置页。
②设置好名字，点击页面右上角【保存】按钮，返回系统设置页面，名 字方可显示出来。
配送

## Slide 12
机器人自主智能回充
机器人具备智能自主回充功能，当满足如下两个条件时，机器人将自主 返回充电桩位置进行充电。请保证充电桩位置固定，通电良好。
  机器人电量低于用户的设置的回充电量值。
  机器人处于工作时间段以外，且电量没有达到 100%。
自主回充触发条件的设置请参考本手册设置部分“充电设置”。
用户手动触发机器人充电
用户可以通过 PEANUT APP 操作，触发和控制机器人进行自动回充。具 体的操作步骤如下：
①点击【电源管理】菜单，显示电源管理设置页面。
②点击【自动充电】按钮，机器人将自动寻找充电桩进行充电。
③机器人运行到达充电桩位置后开始自主匹配连接充电桩。
12
①将所要配送的物品放置在机器人托盘上。
②系统开机后自动启动 PEANUT APP。其主页面左上部分显示餐厅房间类 型标签页；分别选择【大厅】或【包厢】即可进入相应的页面。
③在【大厅】页面选择桌号，在【包厢】页面选择房间号，选中后相应 标签会蓝色高亮显示，右侧机器人图标会实时显示目的地。
④点击右下方【立即出发】按钮。
⑤页面跳转【正在路途中】的界面，机器人开始载着物品向目标地移动， 并有语音提醒。
⑥机器人到达目的地后会语音提示，取走物品后点击【返回】，页面自 动返回到首页。
充电

## Slide 13
13
④机器人匹配连接充电桩后开始充电，页面跳转成充电显示页面。
用户还可以通过手动推动机器人至充电桩充电，具体操作如下：
①点击【电源管理】菜单，显示电源管理设置页面。
②点击【手动充电】按钮，页面跳转到手动充电页面。
③手动推动机器人到充电桩位置，页面跳转提示页面。
④将机器人背部对准电桩，然后推动机器人至电桩上，让机器人底部自 动回充接口与充电桩充电接触片接触。
⑤接触成功后，页面显示连接成功，等待 5 秒后显示充电电量页面。
*注意：
上述①、②中都需要通过充电桩对机器人进行充电，必须保证电桩通电良好， 机器人正确连接电桩，请注意不良操作所带来的安全隐患。
3. 适配器充电（不建议使用，在适配器充电过程中禁止操作机器人）
在机器人电池电量耗尽，不能开机的情况下，可按如下步骤通过适配器 为机器人进行充电：
①关闭机器电源开关。
②打开机器人背面【手动充电接口】外面的硅胶套，使用适配器的充电 插头连接机器人。
③成功连接后，适配器指示灯变红，屏幕界面跳转到充电页面，表明充 电进行时。
④当适配器指示灯变绿后，表明充电完成。请断开适配器并塞好机器人 充电接口外的硅胶套。

## Slide 14
机器人为贵重设备，当需要人为搬动机器人时，请严格按照下列说明进行操 作。
如图 6 所示，机器人机身两侧的立柱位置为可受力区域，您可以通过双手握 住该部分上抬机器人。搬运过程中请注意始终保持机器人的直立姿态。
14
紧急处理
当机器人在运动时，用户需要手推挪动机器人，或者机器人处于非正常运行 状态，有可能对周围环境造成伤害等紧急情况时，用户可以通过按下机器人 背面的急停开关，使机器人停止运行。急停开关的位置和操作步骤如图 5 所 示：
图 5 打开急停开关外盖后局部放大图
机器人急停开关处于机器人的顶部，即图中标号 8 所示位置，按下红色急停 开关，即可紧急停止机器人。
搬运机器人

## Slide 15
15
图 6 搬运示意图
*注意：
上述机身两侧的中间位置为机器人唯一可搬运受力部位。请严格按照说明搬
运机器人。 在搬运过程中，严禁直接拉抬机器人底部，严禁倾倒机器人，严 禁直接拉抬托盘，严禁直接拉抬激光层空隙，严禁直接拉抬机器人脸部和头 部。在搬运过程中由于操作不当所造成的机器人损坏由用户自行承担。

## Slide 16
16
附录
异常列表与故障清除
故障现象 | 可能的原因及解决方法
机器人不能正常 开机 | 电量不足，请通过适配器连接机器人充电 其他原因请联系客服人员进行处理
机器人不能正常 充电 | 充电桩位置移动。请将充电桩放置于初始设置位置 充电桩没有连接电源，请将充电桩连接电源 充电桩被遮挡等，请保证充电桩前方没有遮挡物 其他原因请联系客服人员进行处理
机器人不能运动 导航 | 机器人处于地图盲区内，请将机器人关机推动至充 电桩附近重新开始导航 视觉模块被覆盖，请确保视觉定位模块没被覆盖 机器人雷达故障，请检查激光雷达是否正常转动 机器人碰撞开关故障，请检查碰撞开关是否被挤压 其他原因请联系客服人员进行处理
机器人不能播放 语音 | 机器人语音关闭或音量过小，请重新设置语音 其他原因请联系客服人员进行处理
机器人运动异常 | 请立即关闭机器电源，联系客服人员进行处理
机器人跌倒 | 请立即关闭机器电源，联系客服人员进行处理

## Slide 17
17
整机性能参数
型号 | SJH-H1256
产品尺寸 | 519*531*1256mm
托盘尺寸 | 515*426*180mm
产品净重 | 50Kg
最大行走速度 | 1m/s
负重 | 10KG(单层负重)
最大爬坡角度 | 坡度 <= 5 度
网络接口 | WIFI/4G/蓝牙
电池容量 | DC 48V 12Ah
额定功率 | 50W
待机电流 | 待机电流小于 0.5A
续航时间 | 连续工作大于 12-14 小时
待机时间 | 待机时间大于 48 小时
运行寿命 | 20000h
工作温湿度 | 0 - 45℃，RH:5%～85%，无扬尘
工作环境 | 室内环境，平坦光滑地面
充电方式 | 支持自动/手动充电，输入额定电压 100-240Va.c / 50-60Hz
充电桩尺寸 | 230*220*290mm
充电桩重量 | 1 kg
存储温度 | -10℃-60℃
工作气压、海拔 | 一个标准大气压，海拔不超过 1000 米

## Slide 18
使用限制：
本产品为轮式机器人，仅限于室内平坦环境使用（地面光滑，坡度小于 5 度，突起物不高于 1cm），请勿用于户外（如开放式阳台）、崎岖地 面（如阶梯）等环境。
请勿在悬空环境（如复式楼层、开放式阳台、家居顶端，楼梯）或没有
防护栏的环境下使用。
请勿在环境高于 50℃或低于 0℃或地面有任何液体及粘稠物的环境下使 用。
使用前请先将环境中地面各种线材收起，避免主机运行时拖拽。
使用前请将地面尖锐物体（如装修废料、玻璃、铁钉等）清除，以免对 机器底盘造成伤害。
请勿将任何非可运输物体（包括儿童、宠物）放置在静止或者运行中的 主机上。
请勿在机器运动过程中推动或者搬运机器人。
请勿随意搬动机器，搬动时请严格按照用户说明手册进行搬运。 请在关机或断电状态下清洁维护主机及充电桩。
请勿用硬件或者尖锐物体碰撞机器人。 请勿将任何液体洒入本产品内部。
请勿将主机推倒或者倒立放置。
机器人为电子产品，请将其远离火源。
如需运输产品，请确保主机处于关机状态并建议使用原包装盒进行包装。 请依照用户手册或入门指南指示使用本产品，如因使用不当造成任何损 失或伤害由用户自行承担。
18
安全须知

## Slide 19
19
电池及充电：
请勿使用任何第三方电池、电源适配器、充电桩。 请勿私自拆卸、修理、改装电池或充电桩。
请勿将充电桩靠近热源放置（如暖气片等）。
请勿用湿布或湿手擦拭或清理充电桩触片。
请勿随意抛弃废弃电池，建议交由专业机构处理。
如长时间不使用产品，请充满电后关闭主机并放于阴凉干燥处，至少每 月充电一次以避免电池损坏。

## Slide 20: 三包凭证
20
本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共 和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：
保修期限：
1、自购买日起 7 日内出现非人为性能故障，您可以选择退货、换货或修理。
2、自购买日起 15 日内出现非人为性能故障，您可以选择换货或修理。
3、自购买日起且在保修期限内出现非人为性能故障，本公司承诺免费保修。
保修内容： |  | 
名称 |  | 保修期限
主机，充电桩（如有） |  | 1 年
非保修条款：
保修服务只限正常使用下有效，人为原因损坏及下列条款均不在保修范围。 1、由于使用者疏忽、过失、误用或灾祸损坏造成的产品损坏（如：食物液体 沾渍、产品进水、外力震裂、外围部件的刮痕和损坏等）。
2、用户自行拆机，非经厂家授权认可的维修和改装。
3、连接不适当的配件，因运输及其他意外而造成的产品损坏。
4、无三包凭证（能够证明该商品在三包有效期内的除外），超过三包有效期。
5、三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者有涂改。
6、因不可抗力因素造成的损坏。
产品保修卡： |  |  | 
产品信息 |  | 产品型号： | SN 码：
用户信息 |  | 姓名： | 购买日期：
 |  | 电话： | Email：
 |  | 地址： | 购买地址：
销售单位信息 |  | 经销商： | 经销商盖印